Инструкция по монтажу и эксплуатации

Душевая кабина «120*80*215 SE-32014G(L,R)

Содержание:

Комплектация упаковок

Схема подготовки коммуникаций

Общая схема сборки модели

Этапы установки

Схемы трубопровода

Схемы электропроводки

Руководство по эксплуатации пульта управления

Эксплуатация душевых устройств

Повседневный уход

Устранение неисправностей

## Комплектация  упаковок（SE-32014G L-R）

- Картонная коробка для поддона................................................. 1 шт.

- Душевой поддон........................................................................ 1 шт.

- Дугообразные аллюминиевые профили (верх-низ)........................2 шт.

- Комплект кронштейнов для поддонов (квадратные трубы)

--25х25х1040....................................................................1 шт

--25х25х760………………………………….........................................1 шт.

--25х25х600………………………………….........................................1 шт.

--25х25х600………………………………….........................................2 шт.

5. Фронтальная панель для поддона………………………………………………........1 шт.

6. Упаковка с комплектом аксессуаров……………………………………………......1 шт.

--шпильки :  12х445……………………………………………............................4 шт.

12х110……………………………………………............................1 шт.

--гайки……………………………………………………………................................15 шт.

--пластмассовые ножки……………………………………………........................5 шт.

--пластмассовый уголок для крепления фронтальной панели…......3 шт.

--шурупы (4х25)…………………………..................................................3 шт.

--хромированные колпачки……………………………………….......................3 шт.

--пластмассовые держатели панели……........................................4 шт.

--шурупы (4х12) для крепления кронштейнов к поддону………........4 шт.

--сифон , шланг слива…………………………………………….....................1 компл.

--слив с переливом…………………………………………...……....................1 компл.

7. Упаковка с передними стеклами…………………………………......................1 шт.

--стекло двери гнутое с магнитом в аллюм. профиле……………..........1 шт.

--стекло двери прямое с магнитом в аллюм. профиле…………...........1 шт.

--переднее стекло неподвижное прямое…………………………................1 щт.

--боковое стекло неподвижное гнутое…………………………….................1 шт.

--вертикальный аллюмин. профиль передний……………………............2 шт.

--вертикальный аллюмин. профиль боковой……………………............. 2 шт.

--уплотнитель для переднего аллюмин. профиля……………… ...........2 шт.

--уплотнитель для бокового аллюмин. профиля…………………............2 шт.

--ручки двери «F»…………………………………………………...........................2 шт.

--уплотнитель «ресницы»………………………………………….......................2 шт.

--ролики для дверей (4-верх, 4-низ)…………………………....…...............8 шт.

--шурупы (4х8) для крепления дугообразного и переднего

аллюминиевого профилей……………………………………….......................4 шт.

--шурупы (4х10) для крепления дугообразного и бокового

аллюминиевого профилей……………………………………….......................4 шт.

--шурупы (4х16) для крепления задних стенок с боковым

вертикальным аллюминиевым профилем……………………................10 шт.

8、Упаковка с задними стенками...................................................... 1 шт.

--задняя стеклянная стенка в аллюмин. профиле........................1 шт.

--боковая стеклянная стенка в аллюмин. профиле......................1 шт.

--зеркало.................................................................................1 шт.

--хромированные болты с гайками (по 2 шт.) для зеркала.........1 компл.

9. Упаковка с центральной Г.М. колонной......................................... 1 шт.

--центральная Г.М. колонна, оснащенная 6-ю форсункамии

соединительными шлангами, шлангом к верхнему душу,

шлангом к душевой штанге, 16-ю хомутами (зажимами),

светодиодной подсветкой (12 лампочек с колпачками),

защитной (АВS) коробкой, краном-смесителем с переключа-

телем 3-х положений, электронным пультом...............................1 шт.

--трансформатор.........................................................................1 шт.

--лейка душевая......................................................................... 1 шт.

--шланг лейки (1,5 м)...................................................................1 шт.

--шланги подвода горячей и холодной воды...................................2 шт.

--дозатор жидкостей (2 бачка, крепление, 4 болта с гайками).......1 компл.

--стеклянная полка двойная....................................................... 1 компл.

--нержавеющая ручка................................................................1 компл.

--ручки на кран-смеситель и переключатель положений...............1 компл.

--душевая штанга.......................................................................1 компл.

--накладки (верх-низ) на Г.М. колонну..............................................2 шт.

--резиновые шайбы..........................................................................2 шт.

--инструкция по сборке душевой кабины...........................................1 шт.

--шурупы (4х25) для крепления центральной Г.М. колонны...............10 шт.

--шурупы (4х16) для крепления задних стенок к поддону и

крепления крыши........................................................................ 10 шт.

10. Крыша душевой кабины с верхним душем, пластмассовым переход-

ником и гайкой, светодиодной подсветкой с плафоном, вентилятором,

динамиком и 2-мя декоративными накладками.

Технические характеристики Функции

Номинальное напряжение, В 220

Номинальная частота, Гц 50

1 Верхний, тропический душ

2 Ручной, съемный душ

3 Гидромассажные форсунки

4 FM-радио

5 Вентилятор

6 Внутренняя подсветка

Меры предосторожности:

1. Установка гидромассажной кабины должна производиться

квалифицированным специалистом, имеющим сертификат электрика.

2. Используемое электрическое напряжение  220V±10%.

3. Используемое давление воды 1,5-4,5 BAR.

4. По окончании использования кабины необходимо

перекрыть подачу холодной и горячей воды к кабине.

5. Температура горячей воды, подаваемой к кабине,

не должна превышать 60°С.

6. Уровень канализации не должен превышать 50 мм от пола

до центра канализационной трубы.

7. Максимальная нагрузка на поддон 200 кг.

8. Необходима установка фильтров грубой очистки воды.

Схема подготовки коммуникаций.

Вывод водопровода 1/2

Вывод канализации 50 мм

220 V / для кабины с паром 32 А /

Общая схема сборки

Этапы установки

Чтобы помочь Вам правильно, быстро и безопасно установить кабину,

мы разделили процесс установки на несколько этапов. Следуйте им,

и Вы достигнете желаемого результата.

Этап 1. Выравнивание поддона (донного резервуара).

Установите панель с поддоном

на подходящее место и от

регулируйте положение с помощью

винтов с резиновыми ножками.

С помощью уровня проверьте

горизонтальность поддона, после

чего затяните гайки на шпильках.

Внимание!

Следует проверить и горизонтальность, и вертикальность поверхностей панели.

Этап 2. Установка задней и боковых стеновых панелей.

Установите заднюю панель

предварительно нанеся герметик

на поддон в месте соединение его

с задней панелью. Совместив

крепежные отверстия закрепите

их между собой  шурупами  4*16

Внимание!

Не затягивайте шурупы до упора.

Это позволит регулировать

их положение в ходе дальнейшей

установки. Затяните шурупы только

по окончании полной установки кабины.

Этап 3. Сборка каркаса стеклянных панелей.

Соедините верхнюю и нижнюю направляющие с правой и левой стеклянными фиксированными панелями с помощью шурупов-саморезов, чтобы они образовали каркас-рамку.

Этап 4. Установка каркаса стеклянных панелей.

Установите каркас со стеклянными панелями

на поддон, совместите крепежные отверстия

на задней панели и боковых сторонах каркаса. Соедините каркас со стеклянными панелями с задней стеновой панелью с помощью

шурупов. Затем навесьте на каркас и отрегулируйте ход раздвижной стеклянной двери.

Этап 5. Установка потолочной панели.

Ровно положите крышу и через крепежные отверстия находящиеся

на задней стенке и металлическом профиле, и с помощью саморезов(4*16) закрепите потолочную

панель.

Этап 6. Соединение труб и электрических проводов.

Следуя указаниям на трубах и проводах, соедините их  нужным образом,

подключите к трубам водоснабжения, установите трубку паропровода.

Внимание! Фитинги труб в местах соединения должны быть снабжены

уплотняющими прокладками, гайки следует затягивать плотно.

При соединении электрических проводов нужно не только следовать

указаниям на соединительных блоках, но и учитывать направление

соединения, правильно выбирать соединяемые провода.

После соединения в соединительных блоках автоматически срабатывает замок,

Фиксирующий контакт.

Этап 7. Функциональная проверка и герметизация.

Следуя инструкции по эксплуатации, шаг за шагом  проверьте все  функции кабины. Если все в норме, переместите кабину на место ее использования. Затем пролейте из душевой лейки в местах соединения. При необходимости

нанесите герметик еще раз по швам соединения ее использования.

Схема трубопровода. Электрическая схема.

Руководство по эксплуатации пульта управления.

- Дисплей

- Громкость +

- Поиск волн

- Сброс волн

- Громкость –

7.   Вкл. Света

8.   Телефон

9.   Вентилятор

10. Вкл.-Выкл пульта

11. Вкл. Радио

Эксплуатация душевых устройств

Использование крана.

Поднимите ручку крана смесителя

холодной и горячей воды вверх.

Поворот ручки крана по часовой

стрелке открывает горячую воду,

против часовой холодную.

Отрегулируйте положение ручки

так, чтобы, смешиваясь, холодная

и горячая вода дали нужную

температуру. При открытом кране

смесителя холодной и горячей воды

поверните переключатель душевых

устройств (верхнего душа, съемного

душа и т.д.) И выберите необходимое

в данный момент устройство.

Использование съемного душа.

Съемный душ располагается

на специальном держателе ,

наклон которого можно регулировать.

Держатель съемного душа может

поворачиваться, отрегулируйте его

положение по своим потребностям.

Также можно снять душ с подставки

и свободно использовать, держа его

в руках. Поворачивая фиксирующее

декоративное кольцо на головке

съемного душа, можно выбрать один

из трех режимов распыления воды

из душа.

Повседневный уход.

Мытье кабины.

Используйте обычные жидкие моющие средства и мягкую ткань для мытья и протирки. Запрещено пользоваться моющими средствами, содержащими ацетон, аммиак, органические растворители. Не пользуйтесь дезинфицирующими средствами, содержащими формальдегид.

Для полировки и наведения блеска можно пользоваться специально предназначенными для этого средствами. Если поверхность кабины стала пятнистой, нанесите зубную пасту на мягкую ткань и протрите ее.

Осадок и налет, остающиеся от воды, с поверхности кабины лучше удалить, смочив мягкую ткань в слегка подогретом лимонном соке или уксусе.

Неглубокие царапины и следы от окурков можно удалить, отшлифовав поверхность наждачной бумагой №2000, смоченной в воде, а затем отполировав ее с помощью зубной пасты и мягкой ткани.

Уход за деталями с металлическим покрытием. Слегка протрите металлические части мягкой х/б тканью, вытрите насухо. Ни в коем случае не протирайте их жесткой тканью.

Панели и дверь из металлизированного стекла следует протирать мягкой тканью, смоченной в моющем средстве. Строго запрещается скоблить их острыми предметами. Раздвижную стеклянную дверь для

мытья можно предварительно снять с каркаса.

Поддерживайте в чистоте поддон (половую панель с резервуаром для

воды), избегайте засорения слива выпуска воды посторонними

предметами.

Устранение неисправностей

| Неисправность: | Причина: | Способ устранения: |
| --- | --- | --- |
| 1 Отсутствует питание | Вилка не вставлена в розетку. Не включен защитный выключатель. Сгорел предохранитель | Вставьте вилку в розетку Найдите и устраните короткое замыкание, заново подсоедините защитный выключатель. Замените предохранитель |
| 2 Не работает пульт управления | Вилка не вставлена в розетку. Повреждена электропроводка | Вставьте вилку в розетку Свяжитесь с компанией- продавцом, ремонт должен производиться специалистом |
| 3 Вода из циркулярного душа не течет | Душ засорился Отсоединена линия управления соленоидным клапаном Не работает соленоидный клапан | Прочистите Проверьте соединение линии управления соленоидным клапаном Проверьте и замените соленоидный клапан |
| 4 Недостаточный напор воды из душа | Головка душа или трубопровод засорились Недостаточное давление воды | Прочистите или замените Дождитесь времени, когда давление воды увеличится. Избегайте пользования душем во время пикового водопотребления |
| 5 Утечка воды | Некачественная уплотняющая прокладка Нарушено соединение труб Повреждена труба Засорился фильтр грубой очистки | Замените Восстановите Замените Прочистите фильтр |
| 6 Отсутствует освещение | Перегорела лампа Разомкнута проводка | Замените Соедините провода, или вызовите мастера. |

2010 год.